11 класс

Экспериментальный тур

ІІІ этап Всеукраинской ученической олимпиады по физике 2014/2015 учебного года

Харьковская область

Оборудование:

- Цифровой мультиметр.

- 3 резистора и один терморезистор (Терморезистором называется резистор сопротивление которого существенно зависит от температуры).

- Термометр для измерения температуры воздуха (несколько штук на аудиторию).

Задание:

- Определите, какой из резисторов является терморезистором.

- Определите сопротивление трех резисторов и оцените погрешность измерений. (Погрешность мультиметра указана в приложенной инструкции.) Опишите, какие меры вы принимали для повышения точности измерений.

- Попробуйте измерить сопротивление своего тела в направлении рука-рука.

- Определите температурный коэффициент сопротивления терморезистора. Температурным коэффициентом сопротивления называется величина, которая характеризует относительное изменение сопротивления терморезистора при изменении температуры на один градус относительно опорной температуры t0. Зависимость сопротивления терморезистора R от температуры t можно приблизительно описать одной их апроксимационных формул.

(1)

(2)

За опорную температуру следует принять комнатную температуру измеренную одним из коллективных термометров. Определите,  используя как первую, так и вторую формулу. Как по вашему, какая из этих двух формул больше подходит для описания сопротивления терморезистора во всем его рабочем температурном диапазоне от -60°C до +125°C.

Использование мультиметра: Включение прибора и выбор необходимого режима измерения осуществляется поворотным переключателем. Для включения прибора в схему существует три клеммы:

Клемма COM (общая), к ней традиционно подключают черный провод.

Клемма V ( ma (используется как положительная клемма в режиме измерения напряжения, сопротивления и малых токов), к ней традиционно подключают красный провод.

Клемма 10A DC используется только в режиме измерения больших токов, и Вам в данных экспериментах не пригодится.

Для измерения сопротивлений переключите прибор в один из режимов, обозначенных буквой (. Наименование режима соответствует пределу измерений: 200 – 200 ом, 2k – 2 килоома и так далее. Если сопротивление между клеммами больше, чем предел измерения, например, при незамкнутых щупах прибор будет показывать «1» в старшем разряде и больше ничего. При замыкании щупов прибор должен показывать 0. Например, в режиме 2k прибор меряет сопротивления в диапазоне 0-2 килоом. Если вы подключите к клеммам резистор на 300 ом, прибор покажет его сопротивление в омах, например “298”. А при подключении резистора больше 2 килоом прибор будет показывать «1» в старшем разряде (бесконечность). В режиме 20к прибор меряет в килоомах. При подключении 300 ом резистора он покажет его сопротивление в килоомах, например “0.30”; при подключении резистора на 10 килоом он покажет например 10.01. Если подключить к прибору резистор на 1.4 мегаОм, то во всех режимах кроме 2000k прибор покажет бесконечность а в режиме 2000k прибор покажет сопротивление в килоомах, например “1406”. Если сопротивление резистора больше 2 мегаом, прибор не может измерять его сопротивление напрямую.

Режимы измерения напряжений и токов для выполнения данной работы не нужны.

11 клас

Експериментальний тур

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики  2014/2015 навч. року Харківська область

Обладнання:

1.	 Цифровий мультиметр.

2.	 3 резистора і один терморезистор (Терморезистором називається резистор опір якого істотно залежить від температури).

3. 	Термометр для вимірювання температури повітря (кілька штук на аудиторію).

Завдання:

1) Визначте, який з резисторів є терморезистором.

2) Визначте опір трьох резисторів та оцініть похибку вимірювань. (Похибка мультиметра вказана в прикладеної інструкції.) Опишіть, які заходи ви приймали для підвищення точності вимірювань.

3) Спробуйте виміряти опір свого тіла в напрямку рука-рука.

4) Визначте температурний коефіцієнт опору терморезистора. Температурним коефіцієнтом опору називається величина, яка характеризує відносну зміну опору терморезистора при зміні температури на один градус щодо опорної температури t0. Залежність опору терморезистора R від температури t можна приблизно описати однією їх апроксимаційних формул.

(1)

(2)

За опорну температуру слід прийняти кімнатну температуру виміряну одним з колективних термометрів. Визначте, використовуючи як першу, так і другу формулу. Як на вашу думку, яка з цих двох формул більше підходить для опису опору терморезистора у всьому його робочому температурному діапазоні від

- 60 ° C до + 125 ° C.

Використання мультиметра: Включення приладу і вибір необхідного режиму вимірювання здійснюється поворотним перемикачем. Для включення приладу в схему існує три клеми:

Клема COM (загальна), до неї традиційно підключають чорний дріт.

Клема V ( ma (використовується як позитивна клема в режимі вимірювання напруги, опору і малих струмів), до неї традиційно підключають червоний дріт.

Клема 10A DC використовується тільки в режимі вимірювання великих струмів, і Вам в даних експериментах не знадобиться.

Для вимірювання опорів перемкніть прилад в один з режимів, позначених буквою (. Найменування режиму відповідає межі вимірів: 200 - 200 ом, 2k - 2 кілоомах і так далі. Якщо опір між клемами більше, ніж межа вимірювання, наприклад, при незамкнутих щупах прилад буде показувати «1» в старшому розряді і більше нічого. При замиканні щупів прилад повинен показувати 0. Наприклад, в режимі 2k прилад міряє опору в діапазоні 0-2 кіло. Якщо ви підключите до клем резистор на 300 ом, прилад покаже його опір в омах, наприклад "298". А при підключенні резистора більше 2 килоом прилад буде показувати «1» в старшому розряді (нескінченність). У режимі 20к прилад міряє в кілоомах. При підключенні 300 ом резистора він покаже його опір в кілоомах, наприклад "0.30"; при підключенні резистора на 10 килоом він покаже наприклад 10.01. Якщо підключити до приладу резистор на

1.4 мегаОм, то у всіх режимах крім 2000k прилад покаже нескінченність а в режимі 2000k прилад покаже опір в кілоомах, наприклад "1406". Якщо опір резистора більше 2 мегаом, прилад не може вимірювати його опір безпосередньо.

Режими виміру напруг і струмів для виконання даної роботи не потрібні.